# 砂轮回转试验机论文摘要

##### 问：白刚玉砂轮的生产工艺

- 答：白刚玉砂轮是磨削加工中最主要的磨具之一。白刚玉砂轮是在磨料中加入结合剂，经压坯、干燥和焙烧而制成的多孔体。由于磨料、结合剂及制造工艺不同，砂轮的特性差别很大，因此对磨削的加工质量、生产率和经济性有着重要影响。砂轮的特性主要是由磨料、力度、结合剂、硬度、组织、形状和尺寸等因素决定砂轮种类繁多。 按所用磨料可分为普通磨料（刚玉和碳化硅等）砂轮。按形状可分为平形砂轮、斜边砂轮、筒形砂轮、杯形砂轮、碟形砂轮、碗形砂轮、凹面砂轮、锥面砂轮等；按结合剂可分为陶瓷砂轮、树脂砂轮、橡胶砂轮、金属砂轮等。砂轮的特性参数主要有磨料、粒度、硬度、结合剂、形状、尺寸等。 由于砂轮通常在高速下工作，因而使用前应进行回转试验（保证砂轮在最高工作转速下，不会破裂）和静平衡试验（防止工作时引起机床振动）。砂轮在工作一段时间后，应进行修整以恢复磨削性能和正确的几何形状。

答：白刚玉砂轮生产工艺

白刚玉砂轮是磨削加工中最主要的磨具之一。白刚玉砂轮是在磨料中加入结合剂，经压坯、干燥和焙烧而制成的多孔体。由于磨料、结合剂及制造工艺不同，砂轮的特性差别很大，因此对磨削的加工质量、生产率和经济性有着重要影响。砂轮的特性主要是由磨料、力度、结合剂、硬度、组织、形状和尺寸等因素决定砂轮种类繁多。

按所用磨料可分为普通磨料(刚玉和碳化硅等)砂轮。按形状可分为平形砂轮、斜边砂轮、筒形砂轮、杯形砂轮、碟形砂轮等;按结合剂可分为陶瓷砂轮、树脂砂轮、橡胶砂轮、金属砂轮等。砂轮的特性参数主要有磨料、粒度、硬度、结合剂、形状、尺寸等。

- 由于砂轮通常在高速下工作，因而使用前应进行回转试验(保证砂轮在最高工作转速下，不会破裂)和静平衡试验(防止工作时引起机床振动)。砂轮在工作一段时间后，应进行修整以恢复磨削性能和正确的几何形状。

答：从形状分为平形砂轮、双面凹砂轮、双斜边砂轮、筒形砂轮、碟形砂轮、碗形砂轮、根据机床结构与磨削加工的需要，砂轮制成各种形状与尺寸。表6

是常用的几种砂轮形状、尺寸、代号及用途。

- 砂轮的外径应尽可能选得大些，以提高砂轮的圆周速度，这样对提高磨削加工生产率与表面粗糙度有利。此外，在机床刚度及功率许可的条件下，如选用宽度较大的砂轮，同样能收到提高生产率和降低粗糙度的效果，但是在磨削热敏性高的材料时，为避免工件表面的烧伤和产生裂纹，砂轮宽度应适当减小。

- 答：砂轮的使用有一定的危险性。为了大家的安全，下边列出使用中的注意事项：砂轮机是机械工厂最常用的机器设备之一，它的安装是否合理，是否符合安全要求;它的使用方法是否正确，是否符合安全操作规程。这些问题都直接关系到每一位职工的人身安全，因此在实际的使用中必须引起我们足够的重视。

##### 问：砂轮的硬度分几个等级

答：砂轮硬度分级与代号

代号：A B C D E F 硬度等级：超软（大级、小级）

代号：G 硬度等级：软1

代号：H 硬度等级：软2

代号：J 硬度等级：软3

代号：K 硬度等级：中软1

代号：L 硬度等级：中软2

代号：M 硬度等级：中1

代号：N 硬度等级：中2

代号：P 硬度等级：中硬1

代号：Q 硬度等级：中硬2

代号：R 硬度等级：中硬3

代号：S 硬度等级：硬1

代号：T 硬度等级：硬2

- 代号：Y 硬度等级：超硬

- 答：外磨45钢轴用什么砂轮，目数，粒数，硬度

##### 问：砂轮机上的砂轮颜色有什么区别

答：区别如下：

一、不同的硬度。

1、黑色的硬度最低，蓝色的硬度最高，绿色介于两者之间。

2、如果使用相同的粘合剂，则不同的磨料将具有不同的颜色。

3、陶瓷键相同，白色刚玉磨料的颜色为白色，棕色刚玉磨料的颜色为棕灰色，而铬刚玉磨料的颜色为深红色。

二、在相同的研磨条件下，不同的粘合剂将具有不同的颜色。

1、同样是白色熔融氧化铝磨料，陶瓷结合剂的颜色为白色，

2、树脂结合剂的颜色为灰褐色。

三、根据粘合剂的不同分类不同。

1、常见的陶瓷（粘结剂）砂轮，

2、树脂（粘结剂）砂轮，

3、橡胶（粘结剂）砂轮。

扩展资料：

砂轮种类繁多。按所用磨料可分为普通磨料（刚玉和碳化硅等）砂轮和天然磨料超硬磨料和（金刚石和立方氮化硼等）砂轮。

按形状可分为平形砂轮、斜边砂轮、筒形砂轮、杯形砂轮、碟形砂轮等。

按结合剂可分为陶瓷砂轮、树脂砂轮、橡胶砂轮、金属砂轮等。

砂轮的特性参数主要有磨料、粒度、硬度、结合剂、形状、尺寸等。由于砂轮通常在高速下工作，因而使用前应进行回转试验（保证砂轮在工作转速下，不会破裂）和静平衡试验（防止工作时引起机床振动）。

砂轮在工作一段时间后，应进行修整以恢复磨削性能和正确的几何形状。

- 参考资料来源：

答：区别如下：

1、硬度不同。

黑色的硬度是最低的，蓝色的硬度最高，绿色的介于两者中间。

2、相同结合剂的情况下，不同的磨料就会有不同的颜色。

同样是陶瓷结合剂，白刚玉磨料的颜色就是白色，棕刚玉磨料的颜色就是棕灰色，铬刚玉磨料的颜色就是绯红色。

3、相同的磨料情况下，不同的结合剂就会有不同的颜色。

同样是白刚玉磨料，陶瓷结合剂的颜色就是白色的，树脂结合剂的颜色就是灰褐色。

4、按照结合剂的不同分类。

常见的有陶瓷（结合剂）砂轮、树脂（结合剂）砂轮、橡胶（结合剂）砂轮。

扩展资料

安全要求：

1、砂轮卡盘的直径不得小于被安装砂轮直径的三分之一。切断砂轮用砂轮卡盘的直径不得小于被安装砂轮直径的四分之一。

2、任何形式的砂轮卡盘，其左右两部分的直径和压紧面径向宽度等尺寸必须相等。

3、砂轮卡盘的各表面应保证平滑及无锐棱，并平衡良好。

4、磨削机械上所有回转件，例如：砂轮、电机、皮带轮和工件头架等，必须安设防护罩。防护罩应牢固，其连接强度不得低于防护罩的强度。

磨料粒度：

主要与加工表面粗糙度和生产率有关。粗磨时，磨削余量大，要求的表面粗糙度值较大，应选用较粗的磨粒。因为磨粒粗、气孔大，磨削深度可较大，砂轮不易堵塞和发热。精磨时，余量较小，要求粗糙度值较低，可选取较细磨粒。一般来说，磨粒愈细，磨削表面粗糙度愈好。

- 参考资料来源：

答：砂轮的颜色要分开来说，

第一，相同结合剂的情况下，不同的磨料就会有不同的颜色。比如，同样是陶瓷结合剂，白刚玉磨料的颜色就是白色，棕刚玉磨料的颜色就是棕灰色，铬刚玉磨料的颜色就是绯红色。

第二，相同的磨料情况下，不同的结合剂就会有不同的颜色。比如，同样是白刚玉磨料，陶瓷结合剂的颜色就是白色的，树脂结合剂的颜色就是灰褐色。

- 希望我的回答会对你有所帮助

答：砂轮机上的砂轮颜色的区别在于：

砂轮的颜色，反映出它们的硬度。黑色的硬度是最低的，蓝色的硬度最高，绿色的介于两者中间。

- 砂轮又称固结磨具，砂轮是由结合剂将普通磨料固结成一定形状（多数为圆形，中央有通孔），并具有一定强度的固结磨具。其一般由磨料、结合剂和气孔构成，这三部分常称为固结磨具的三要素。按照结合剂的不同分类，常见的有陶瓷（结合剂）砂轮、树脂（结合剂）砂轮、橡胶（结合剂）砂轮。

答：不同颜色代表不同的材质，

- 不同材质的砂轮适合磨削不同材质的工件。

本文来源: https://www.40lw.cn/article/2b68e7ce9a1f385635270ebf.html