# 高强混凝土研究综述

##### 问：什么是高强高性能混凝土

答：高强混凝土指的是强度等级为C60及其以上的混凝土，C100强度等级以上的混凝土称为超高强混凝土。它是用水泥、砂、石原材料外加减水剂或裤神同时外加粉煤灰、F矿粉、矿渣、硅粉等混合料，经常规工艺生产而获得高强的混凝土。

高性能混凝土是一种新型高技术混凝土，采用常规材料和工艺生产，具有混凝土结构所要求的各乱谨项力学性能，具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性的混凝土。

在我国为提高混凝土强度采用的主要措施有：

1、合理利用高效减水剂，采用优质骨料、优质水泥，利用优质掺合料，如优质磨细粉煤灰、硅灰、天然沸石或超细矿渣。采用高效减水剂以降低水灰比是获得高强及高流动性混凝土的主要技术措施。

2、采用525，625，725号的硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥及相应的外加剂，这是中国建筑材料科学研究院制备高性能混凝土的主要技术措施。

3、以矿渣、碱组分及骨料制备碱矿渣高强度混凝土，这是重庆建筑大学在引进前苏联研究成果的基础上胡陪亏提出的研制高强混凝土的技术措施。

4、交通部天津港湾工程研究所采用复合高效减水剂，用525号水泥320kg/m，水灰比0.43，和425号水泥480kg/m，水灰比0.32，在试验室中制成了抗压强度分别为68MPa和65MPa的高强混凝土。

- 以上内容参考：、

答：高性能混凝土是一种新仔逗型高技术混凝土，采用常规材料和工艺生产，具有混凝土结构所要求的各项力学性能，具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性的混凝土。

高性能混凝土以耐久性作为设计的主要指标，针对不同用途要求，对辩游下列性能重点予以保证:耐久性、工作性、适用性、强度、体积稳定性和经济性。为此，高性能混凝土在配置上的特点是采用低水胶比，选用优质原材料，且必须掺加足够数量的掺合料（矿物细掺料）和高效外加剂。

扩展资料：

高性能混凝土的体积稳定性较高，表现为具有高携戚销弹性模量、低收缩与徐变、低温度变形。普通混凝土的弹性模量为20~25GPa，采用适宜的材料与配合比的高性能混凝土，其弹性模可达40~50GPa。

采用高弹性模量、高强度的粗集料并降低混凝土中水泥浆体的含量，选用合理的配合比配制的高性能混凝土，90天龄期的干缩值低于0.04%。

- 参考资料来源：

- 答：高性能混凝土（High performance concrete,简称HPC）是一种新则虚型高技术混凝土，是在大幅度提高普通混凝土性能的基础上采用现代混凝土技术制作的混凝土。它以耐久性作为设计的主要指标，针对不同用途要求，对下列性能重点予以保证:耐久性、工作性凳磨、适用性、孙粗燃强度、体积稳定性和经济性。

- 答：高强高性能混凝土（简称HS-HPC），是指强度等级大于等于烂慧C80的混凝土。高强高性能纯历歼混凝土具有:耐久性、做冲工作性、适用性、强度、体积稳定性和经济性等特性。

##### 问：高强高性能混凝土的主要技术性质有哪些？

答：1.高强混凝土的早期强度高，但后期强度增长率一般不及普通混凝土。故不能用普通混凝土的龄期-强度关系式（或图表），由早期强度推算后期强度。如C60～C80混凝土，3天强度约为28天的60%～70%；7天强度约为28天的80%～90%.

2.高强高性能混凝土由于非常致塌拍密，故抗渗、抗冻、抗碳化、抗腐棚衫局蚀等耐久性指链让标均十分优异，可极大地提高混凝土结构物的使用年限。

3.由于混凝土强度高，因此构件截面尺寸可大大减小，从而改变“肥梁胖柱”的现状，减轻建筑物自重，简化地基处理，并使高强钢筋的应用和效能得以充分利用。

4.高强混凝土的弹性模量高，徐变小，可大大提高构筑物的结构刚度。特别是对预应力混凝土结构，可大大减小预应力损失。

5.高强混凝土的抗拉强度增长幅度往往小于抗压强度，即拉压比相对较低，且随着强度等级提高，脆性增大，韧性下降。

- 6.高强混凝土的水泥用量较大，故水化热大，自收缩大，干缩也较大，较易产生裂逢。

##### 问：普通混凝土和高强混凝土的区别及应用

答：普通商品混凝土与高强商品混凝土的结构区别

商品混凝土结构包括素商品混凝土结构、钢筋商品混凝土结构等。气、液、固三者按照一定的比例混合，由于多种物理作用，三者在形态、数量上发生改变，从而构成

一定的空间结构关系，这就是商品混凝土结构的形成过程。现今我国的普通商品混凝土技笑姿术水平等级小于等于C40，而且目前我国对普通商品混凝土的应用大约占

百分之九十以上。对普通商品混凝土的结构和性能进行深入研究，有利于提高商品混凝土结构的质量。

高强商品混凝土的W/C比较低，需与高效减水剂混合。高强商品混凝土硬化后液面与固体的临界层碰配绝上会出现许多定向排列的氢氧化钙晶体、钙矾石以及孔隙。

1.2 普通商品混凝土与高强商品混凝土的性能区别

强度

普通商品混凝土的卖罩强度低，在材料使用中还有很大的不足。但普通商品混凝土的结构与性能是可以改变的，通过调整配比、混合超细粉的方式就可以做到。

在高强商品混凝土中掺入高效减水剂可使高强商品混凝土的早期强度提高，而且还有使其坍落度大的作用。将这一特性应用到房屋建筑中能够早期拆模，也能加快模板的周转速度。建筑公司通常都利用高强商品混凝土的这一特性缩短施工时间。

抗渗性与耐久性

- 人们经过多次研究和试验得出了配合比、水泥品种以及养护条件是决定普通商品混凝土渗透系数的重要因素的结论。硬化水泥浆的抗渗性决定商品混凝土的液体渗透性，若想提高商品混凝土的渗透性可以降低水灰比。此外，研究还证明，降低毛细孔率也可以大大提高商品混凝土的渗透性。

- 答：抗压强度不同，使用部位不同。

- 答：区别在普通与高强上呗。

本文来源: https://www.40lw.cn/article/4444855323ae9c58260fc357.html