# 保温节能玻璃——中空玻璃

### 一、保温节能型玻璃——中空玻璃（论文文献综述）

张孝强[1]（2021）在《建筑装饰工程中节能型玻璃幕墙施工技术》文中指出文中结合具体的工程情况,分析了节能型玻璃幕墙的施工原理以及行业规范,并探讨了施工技术要点。

刘昕宇[2]（2021）在《关中民居不同朝向围护界面的气候适应性营建技术研究》文中提出关中传统民居极具地域气候适应性与文化生命力,蕴藏着丰富的生态营建技术。然而随着城镇化的整体发展过程中,这些丰富的营建技术伴随着民居空间形制、现代建筑材料的普及、结构体系的转变而逐渐被忽视,处于极为被动的状态。关中普遍存在的既有民居,愈加追求“风格现代化”、空间“高而大”,忽视了生态性的考量,因此出现了不合理、不生态等诸多问题,这些问题直接反映在围护界面上,与传统民居相比,既有民居的围护界面几乎无地域气候适应性可言,随之并存的,还有地域形式语言的缺失。从建构角度出发,基于对关中既有民居六个朝向围护界面的不生态、不地域的问题思考,通过模型还原及典型实测的方法进行大量样本的分析总结后,提出一条民居向地域绿色转型的发展路径:挖掘地域优秀传统建筑技术现代化,通行绿色技术地域化,并有机整合。传统民居经过千百年气候的“调试作用”,内涵丰富。笔者从中挖掘智慧,营建技术及生态理念,按照不同朝向归纳总结出回应气候的要点,厘清并权衡终而确定六个界面现代绿色营建的至关重要策略为南得热、北保温、东西遮阳防潮、屋顶得热隔热、地面种植防潮,并结合气候软件验证及民居特定对象界面热过程分析后与朝向对位,从而切中要害。借鉴沿用上述思路,为通行技术地域化提供策略方针,选择现代建造体系下的适宜技术进行现代化营建,分别叠加至南向、北向、东西向、屋面、地面围护界面,并进行本土化改造及经济性建造适应性等的分析,针对六个朝向的每一项适宜技术,都阐述了技术要点以及本土化时适宜材料的特性及具体的构造做法。最后顺应时代发展下民居形制变化的趋势,选取过渡型民居,将营建技术付诸应用,实现营建技术的地域性表达。

张新月[3]（2021）在《西安市既有多层住宅外界面空间维护性再生设计策略研究》文中认为经过30多年的快速发展,我国的住房建设已经从增量阶段转变为存量阶段。然而,我国目前的既有住宅改造仍处于初级阶段,存在既有住宅资料数据不完善、改造方法不系统、改造持续性差等问题,制约了我国既有住宅品质的提高和日后的可持续再生改造。基于上述背景,本文选取西安市既有多层住宅外界面空间作为研究对象。具体由以下几个方面展开:首先,通过对我国既有住宅再生实践和国内外既有住宅更新理论的研究,指出维护性再生设计理论能够应对既有多层住宅外界面的持续更新微改造。接着对选取的典型住区的住栋的外界面进行实态调研和基础信息采集研究,确定了从宏观到微观的“层级-部位-要素”的外界面空间划分方式,构建出外界面的层级模型。按照“建筑层、设施层、环境层”的层级划分方式类型化诊断外界面空间构成要素的功能性问题、场所性病症问题。其次,根据维护性再生原则,分析总结发达国家和地区的既有住宅外界面空间提升方法和政策机制,搭建外界面空间维护性再生手法库。再次,从理论维度和实践维度出发,建立“分级响应”的既有住宅外界面再生策略,即基础复合类、优化完善类和特殊需求类,通过索引前文再生手法库手法的方式,根据需求的权重关联适宜的手法搭配,进而提出具体的再生修复方案。最后,结合提出的既有住宅外界面空间策略,按照科学的流程索引改造手法对调研的住栋实例进行试设计,以期对未来西安市的既有多层住宅外界面空间维护性改造实践提供更加多维的方法借鉴和思路延展。

郭良坤[4]（2020）在《基于地区建筑营建体系解析的青岛市农村住宅节能改造设计研究》文中研究指明随着我国经济的发展和生活水平的提高,人们对于人居环境舒适性的要求越来越高,在我国农村地区普遍存在拆旧建新、随意改造现象,导致地区建筑慢慢消退同时造成巨大的能源消耗。本文为增强农村居民对地区建筑的保护意识,提高居住舒适的前提下避免地区建筑遭到破坏,积极的探索地区建筑营建体系,掌握地区建筑中蕴含的营建经验与营建技术,并结合当前成熟的节能改造方法与技术,提出适宜的节能改造措施。首先,本文以青岛市农村住宅作为研究对象,通过对青岛市农村当地居民进行问卷调查和大量的实地调研及测绘,梳理出青岛市现存农村住宅经历了三个阶段的发展与演变,分别是60-70年代以石、土、木为主的石木结构住宅,80-90年代以砖、木为主的砖木结构住宅以及90年代以后以砖、钢筋混凝土为主的砖混结构住宅。并分别从院落空间、单体建筑空间、营建材料与技术等三个方面对地区建筑营建体系进行解析,得到各阶段农村住宅的营建经验与营建特征,为住宅节能改造设计提供依据。其次,对三个阶段农村住宅进行节能评价分析,采用规定性指标与性能性指标相结合的节能评价方法,具体评价内容包括单体建筑空间、外围护结构热工性能、住宅能耗量等三个方面,并选定典型住宅分别进行室内温湿度测试与现状能耗模拟分析评价,总结得到典型住宅存在的节能问题。再次,根据典型住宅节能评价结果与营建特征,结合相应的节能改造技术,从住宅空间、外墙、屋顶、外门窗等四个方面进行节能改造,并运用DesignBuilder能耗模拟软件进行能耗模拟与经济性分析,筛选出节能效果最好、经济效益最高的节能改造方案。最后,为了适应不同经济收入水平的农户家庭,合理组合各单项节能改造措施,分别提出三种不同改造成本的节能改造方案以供选择。通过本文的研究与论证成果,在综合考虑地区建筑营建特征、现有节能改造技术、农村居民收入水平等多方面的前提下,筛选出最适宜的节能改造方案,为青岛市地区建筑的保护与节能改造提供科学的指导与帮助,也为我国寒冷地区农村住宅的节能改造设计提供参考。

葛璇[5]（2020）在《基于光舒适的公共办公空间节能设计与评定》文中认为随着现代城市生活节奏的加快和压力的增大,办公建筑逐渐成为了人们停留时间最长的建筑类型,而在办公建筑内部的诸多功能空间当中,公共办公空间承载了最多的员工人数,重要性与日俱增。光舒适作为能够深刻影响工作人员身心健康与工作效率、进而干预整个社会经济发展的一项关键性环境要素,应当在公共办公空间当中达到比较优良的水平。对于进深一般较大、采光面受限较多的公共办公空间而言,仅依靠自然采光的方式难以满足相关标准规定的照度水平,靠近外窗的区域容易产生不利眩光,且照度稳定性欠佳,必须借助人工照明与遮阳设施进行照度补充与调节。自然采光本身存在着光热矛盾,而人工设施的加入也势必会产生相应能耗,不利于建筑节能,而仅凭照明能耗来判断整个空间因塑造光环境所产生的能耗水平并不客观。由此,如何平衡采光系统产生的能耗与光舒适之间的利弊关系,构建出既能满足办公人员光舒适需求、又可以有效节能的公共办公空间设计与评定模型,就显得尤为重要。本文以构建兼顾光舒适与节能的公共办公空间设计与评定模型为输出目标,选择隶属于Ⅲ类光气候区的北京地区为研究区域;通过标准研究、问卷调研结果分析及样本建筑信息汇总等方式,构建了公共办公空间基准模型,围绕自然采光形式、照明方式、内部空间要素设计三类光舒适影响因素中的11项具体因素设置了单一变量对照模型,形成了11个对照组,借助Velux Daylight Visualizer分别进行了光舒适模拟分析,经过组内模拟结果对比,确定了各因素中最有利于室内光舒适水平的设计选型。随后,本文研究了国内外一批较为典型的公共办公空间采光节能实例,对这些案例中应用的采光节能策略进行了归纳分析;选取了具有推广价值的可调节百叶-反光板混合系统、根据空间占用情况进行调节的照明控制系统以及根据空间照度变化进行调节的照明控制系统三种节能措施,置入经过因素优化选型的基准模型,运用Velux Daylight Visualizer和Energy-plus对采用不同节能措施的模型进行了照度与能耗分析,通过比较判定了配备百叶-反光板混合系统与根据空间占用情况进行调节的照明控制系统的公共办公空间最能兼顾光舒适与节能,并给出了这一模型的具体信息,形成了具体的评定指标与参数,为同类型公共办公空间的设计工作提供了参考与借鉴。

张苏东[6]（2020）在《青岛地区既有居住建筑外窗节能改造研究》文中研究说明我国既有居住建筑数量庞大且能耗高。分析既有建筑物的特点,研究具有针对性的节能改造策略无疑将对我国的科学发展观、建筑节能工作具有重大的意义。全国各个地区也出台了相应的节能规范、节能措施,涉及到建筑设计的方方面并在逐步完善。外窗是建筑外围护结构的重要组成部分,也是能量损失的关键部位。目前,国内关于既有居住建筑节能改造的研究较多,但其中涉及外窗节能改造的内容篇幅较短且没有很好的针对性。在国内众多针对外窗热工性能的研究中,一直以传热系数K值和遮阳系数SC作为研究外窗热工性能的两个重要参数。本文采用与国际接轨、比遮阳系数SC更有助于直观地评价进入室内的太阳热量的热工参数——太阳能得热系数SHGC,来替代遮阳系数进行深入分析。本文为了系统地研究外窗节能问题,首先介绍了全球能源状况以及我国既有居住建筑现状,总结了国内外建筑节能发展状况以及现有相关建筑节能设计标准对于外窗的要求。其次,为解决青岛地区外窗热工性能差的问题,分析了影响窗户节能的主要因素:窗户的传热系数、太阳能得热系数、窗墙面积比以及气密性。再次,对青岛地区既有居住建筑外窗进行调研分析,选取典型居住建筑平面进行模拟研究。依据相关的节能标准,确定模型的相关计算参数。最后,采用Grasshopper建立建筑模型,利用Ladybug+Honeybee工具进行可视化以及能耗模拟,为总结各改造方案中制冷、制热能耗变化规律提供参考依据。本文基于传热系数值和太阳能得热系数值与建筑能耗的关系,提出了针对拥有不同窗墙比和不同热工性能围护结构的既有居住建筑选择节能外窗的策略。此外,通过分析改造后外窗的热工参数与节能率之间的相关性,对窗户改造策略进行规范化的梳理,提出了以外窗热工性能为切入点的青岛地区窗户节能改造策略。

郑宏业[7]（2020）在《开发商视角下长租公寓围护结构节能改造的研究》文中研究表明随着社会的发展,人们的经济水平和物质生活需求不断的提高,但与之俱来的是巨大的能源消耗和环境污染,这种现象在建筑业的发展中表现得尤为显着。据分析,建筑业是当前社会资源的主要消耗者和环境的重要污染源头,因而在重视环保、提倡节能的今天,建筑业的可持续发展理念显得越来越重要。然而由于绿色建筑技术复杂、所需材料的成本高、绿色建筑的成本和收益在开发商和消费者双方主体之间存在时间上的不一致等原因,严重制约了绿色建筑的推广。所以本文在充分研究“绿色建筑发展困境”、“中国既有建筑现状”之后,结合当前租赁市场的蓬勃发展,以此为契机研究长租公寓围护结构节能改造的可行性方案及其对开发商的激励作用,从而推动绿色建筑的健康发展。本文立足开发商的视角建立长租公寓围护结构节能改造的评估模型。首先围绕我国既有建筑节能现状、国内外既有建筑节能改造的研究分析,以及相关节能设计标准,从外墙、外窗和屋顶这三个方面详细讨论了既有建筑围护结构节能改造技术,并结合当前长租公寓发展和改造现状提出了多种节能改造措施;其次,从社会、环境和经济三个角度系统的分析了长租公寓节能改造的影响因素,提出了包含降低能耗、投资回收期、内部收益率、改造成本和入住倾向性在内的多个影响指标,从而建立长租公寓节能改造的层次分析结构模型;最后,选取深圳市某两个已经投入使用的长租公寓作为研究对象进行案例分析,通过Design Builder软件进行公寓能耗模拟,并对公寓改造的设计方案进行经济和社会效益分析,将不同指标量化获得各个方案的总得分,从而对所有设计方案进行总的比选。最后结合文中对长租公寓节能改造的研究可以发现:（1）当使用不同厚度的保温板对外墙和屋顶进行节能改造时,保温板越厚就越能为建筑节省更多的能耗,但从结果来看20mm厚的保温板在经济和节能效果上都是较合理的;在外窗的节能改造中,文中提供了无色透明中空玻璃和Low-E中空玻璃两种方案,从研究结果来看无论是公寓一还是公寓二选择节能效果更好的Low-E中空玻璃都是更有利的。（2）从两个公寓节能改造的经济评价来看,由于建筑自身需要装修改造,大大降低了节能改造的增量成本,且投资回收年限较短（2-7年）,内部收益显着（9.37%-86.94%）,所以从经济角度来看,长租公寓的节能改造对于公寓运营企业来说是有利可图的。（3）总体上来看,长租公寓的节能改造在翻新旧建筑建立新的居住空间的同时,也解决了既有旧建筑能耗大的问题,而且节能改造的增量成本较低,经济表现较好,所以政府单位可制定相关改造规范对长租公寓的装修改造进行约束,从而推动建筑节能的多元化发展。虽然本文的研究对象是长租公寓,但是文中所提供的改造策略可用于所有租赁型既有建筑的改造,但对于不同的改造建筑,其指标量化的方式和节能措施均应该结合企业和建筑自身的特点进行特别分析,以获取更加合适的改造方案。

张晓霞[8]（2020）在《玻璃幕墙类大型绿色办公建筑后评估 ——以苏州地区为例》文中提出近年来,随着国家加强对绿色建筑发展的支持和引导,绿色建筑发展迅速,绿色建筑材料和产品性能不断提升,获得绿色建筑标识的项目逐年增长。但大部分获得绿色标识项目的运行情况和实际效果还是未知的,且玻璃幕墙作为围护结构由于本身存在能耗大、保温隔热性能较差和隔声性能不好的问题,因此有必要对玻璃幕墙类的绿色办公建筑进行使用后评估研究。使用后评估即对运营一年以上的建筑的使用状况和性能表现进行评估,倾向于对建筑效能性的评价。论文首先确定本文的后评估方法,再通过现场勘察收集案例建筑的能耗数据,查阅相关标准确定室内环境测试方法、测点与位置。然后运用归纳整理的方法分析总能耗和分能耗数据,得出绿色办公建筑与普通建筑相比确实有很明显的节能效果,但是空调部分的能耗依旧偏高,甚至比普通建筑更高;同时对夏季、过渡季和冬季的室内主要功能区进行现场测量,将问卷调查分发给建筑使用者,分析得出绿色办公建筑室内环境质量的现状情况,并且发现室内办公人员对绿色建筑室内环境满意度较高。此部分主要对建筑的能耗和室内环境质量作客观分析。再通过访谈物管人员、查看物业管理资料,对照《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014节地、节能、节水、节材、室内环境质量、施工管理及运营管理7大指标的评分项实地调研,解析建筑运用的节能技术以及使用情况,并进行评分,带入公式计算现状评估分值,确定案例建筑总评分值处于二星级之列。综合以上现状与评价分析,总结案例建筑在设计、施工、运营三个阶段存在的共性问题,并找出所有与建筑能耗相关的评分项,归纳影响因素,计算各影响因素对能耗影响的占比情况,分析得出作为围护结构的玻璃幕墙是玻璃幕墙类大型绿色办公建筑能耗偏高的最大影响因素。再从定量角度分析不同组合形式下的玻璃幕墙其热工性能对建筑能耗的影响,并得出苏州地区可选用的幕墙性能:对于既有建筑,为减小传热系数可采用在幕墙室内层贴节能膜的方式;对于新建建筑,为实现节能65%的目标,幕墙传热系数宜控制在1.2-2.3 W/（㎡·K）之间,为实现超低能耗建筑,传热系数宜控制在0.7-1.2W/（㎡·K）之间。同时依据玻璃幕墙类型以及建筑形体合理选择采用内遮阳、外遮阳还是中置遮阳形式。然后针对性提出苏州玻璃幕墙类大型绿色办公建筑各个阶段的优化策略。论文最后从建筑的节能角度提出玻璃幕墙合理化设计对于节能的必要性,同时从绿色建筑可持续发展的角度强调设计师、施工单位与物管单位需通力合作,相互监督,实现绿色建筑真正的“绿色”化,并提出论文的不足之处与改进工作。

李刚[9]（2019）在《节能型门窗玻璃材料的应用》文中认为我国根据地区建筑的差异,分为严寒地区、寒冷地区、以及夏热冬暖地区和夏热冬冷地区。在建筑结构中,门窗、墙面、地面、门窗等几个部分构件中,门窗的隔热性是较差的,也是目前影响建筑节能效果和室内环境效果的关键因素之一。现阶段,我国建筑围护构件来说,墙体与外界是就直接接触的围护构件,根据墙体的能耗标准来看,屋面的能耗是其3倍、门窗能耗是2倍,地面能耗是10多倍左右,总体结构部件占房屋建筑总能耗的50%左右。因此,为了更好的降低我国能源消耗,在这三大结构中,我们可以考虑从门窗下手,对门窗的采光性、水密性等几个方面采取一定的技术方法,提升传热阻,降低空气渗透效果,对窗户的遮阳技术、窗户类型等进行改造。此外,从提升综合性能和效果的角度去选择合适的节能技术方法。

孟艺玮[10]（2019）在《东北住宅关键部位节能措施改进与分析》文中研究表明我国用于建筑的耗能约占总耗能的25%,建筑关键部位造成的热量损失是建筑耗能的主要形式,为达到建筑节能效果,需对关键部位进行分析和改进设计。建筑关键部位中建筑外墙与建筑门窗在建筑耗能中占有较大比重,故本文侧重对建筑外墙及门窗进行研究与分析。对建筑外墙的保温材料进行了研究与分析,将农业废弃物秸秆经多次处理后,应用三元二次回归正交试验设计安排试验,制作保温板,对玉米秸秆保温板的物理力学特性进行研究与分析;应用二次通用旋转组合设计安排试验,制作保温板,对玉米秸秆保温板的保温性能进行研究与分析。将试验获得的数据应用DPS软件进行分析,得到试验因素与试验指标的数学模型,参考保温材料的相关标准,对秸秆板的物理力学性质和保温性能综合分析,得到导热系数最小时的各因素取值:容重0.76g/cm3,厚度11.8cm,湿度12.1%,施胶量12%时导热系数较小为0.03729W/（m·K）。研究了新型复合墙体,将玉米秸秆保温板用于建筑的复合墙体中,应用正交试验设计安排试验,研究与分析了不同复合墙体组合的保温性能,选择保温效果理想的复合墙体组合为2cm水泥砂浆,20cm厚空心墙板,11.8cm厚秸秆保温板,1cm厚防火涂料层的组合。并选择除保温材料外均相同的外墙组合,将EPS板作为保温材料层,作为对比试验,可知使用玉米秸秆保温板的复合墙体保温效果更好。对建筑门窗的研究,主要是对其与墙的连接进行了改进设计,通过采用后安式窗的安装方式、在窗口作保温、利用膨胀螺栓完成窗墙连接的方式可减少热量损失,并最终实现节能的目的。门窗与墙的连接部位利用FLUENT软件进行了温度场的模拟分析,通过在稳态与非稳态分析中可知,在规范施工的前提下改进后的设计具有良好的热工性能且保温材料的保温性能较好。

### 二、保温节能型玻璃——中空玻璃（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、保温节能型玻璃——中空玻璃（论文提纲范文）

#### （1）建筑装饰工程中节能型玻璃幕墙施工技术（论文提纲范文）

1 工程案例

1.1 工程概况

1.2 节能型玻璃幕墙设计

2 节能型玻璃幕墙材料选择

2.1 玻璃材料

2.2 铝合金隔热型材料

2.3 应用情况

3 节能型玻璃幕墙施工技术

3.1 施工准备

3.2 施工技术控制要点

(1）测量放线

(2）安装紧固线

(3）龙骨安装

3.3 项目质量验收

3.4 工程应用效果

4 结语

#### （2）关中民居不同朝向围护界面的气候适应性营建技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及其意义

1.1.1 适应气候是民居向地域绿色转型的物质要素

1.1.2 农村住宅建筑能耗量大

1.1.3 优化围护界面是民居体现地域绿色的关键

1.2 概念界定

1.2.1 关中地区

1.2.2 民居类型

1.2.3 不同朝向

1.2.4 围护界面

1.3 国内外研究现状

1.3.1 非平衡保温技术理念的借鉴引用

1.3.2 民居气候适应性理论的发展综述

1.3.3 小结

1.4 研究内容及目的

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究目的

1.5 研究方法及框架

1.5.1 研究方法

1.5.2 研究框架

2 关中民居围护界面营建调研及问题总结

2.1 关中地区民居建筑营建背景

2.1.1 关中地区自然气候特征

2.1.2 关中地区民居建筑的营造概况

2.2 关中既有民居不同朝向围护界面营建现状调研

2.2.1 关中既有民居南北向围护界面营建现状调研

2.2.2 关中既有民居东西向围护界面营建现状调研

2.2.3 关中既有民居屋顶围护界面营建现状调研

2.2.4 关中既有民居地面营建现状调研

2.3 关中既有民居典型选取及热环境测试调研

2.3.1 典型选取

2.3.2 热环境测试

2.4 关中既有民居围护界面现状问题总结

2.4.1 关中既有民居南北向围护界面现状问题

2.4.2 关中既有民居东西向围护界面现状问题

2.4.3 关中既有民居屋顶向围护界面现状问题

2.4.4 关中既有民居地面营建现状问题

2.5 关中民居围护界面营建策略

2.5.1 传统做法现代化

2.5.2 通行技术地域化

2.6 本章小结

3 关中传统民居不同朝向围护界面的生态智慧梳理

3.1 围护界面生态性

3.1.1 材料生态性

3.1.2 构造生态性

3.2 南北向围护界面生态智慧

3.2.1 南向门房——巽位门避风

3.2.2 南向门房——挑檐遮阳

3.2.3 南向正房——通透隔扇门窗得热

3.2.4 北向正房——仅设置通气孔保温

3.3 东西向围护界面生态智慧

3.3.1 界墙——“公墙合脊”自遮阳

3.3.2 厦房——“三分界面”防潮

3.3.3 厦房——“复合式双层窗”保温

3.4 屋面围护界面生态智慧梳理

3.4.1 闷顶保温隔热

3.4.2 仰瓦“压七露三”保温隔热

3.4.3 坡度坡向利于得热

3.5 地面围护界面生态智慧梳理

3.5.1 台基防潮

3.5.2 渗水铺装

3.5.3 院落种植

3.6 生态智慧的现代转译策略及与朝向的对位

3.6.1 不同朝向生态智慧的现代转译策略

3.6.2 基于软件模拟对策略的验证

3.6.3 基于热过程分析对策略与朝向对位

3.6.4 小结

4 南北东西向围护界面气候适应性的现代营建技术研究

4.1 南向得热的适宜营建技术

4.1.1 控制窗墙比为0.45

4.1.2 直接受益双层窗

4.1.3 集热蓄热墙

4.1.4 太阳墙

4.1.5 附加阳光间

4.2 北向保温的适宜营建技术

4.2.1 控制窗墙比为0.15

4.2.2 门窗材料及构造

4.2.3 墙体保温构造

4.3 东西向遮阳防水的适宜营建技术

4.3.1 墙体增厚自遮阳

4.3.2 垂直绿化遮阳

4.3.3 勒脚防水构造

4.4 本章小结

5 屋面与地面围护界面气候适应性的现代营建技术研究

5.1 屋面保温隔热的适宜营建技术

5.1.1 保温构造

5.1.2 通风屋面

5.2 屋面得热的适宜营建技术

5.2.1 太阳能热水利用技术

5.2.2 太阳能光伏采暖技术

5.2.3 太阳能空气采暖技术

5.3 地面种植及防水的适宜营建技术

5.3.1 院落地面多层级种植

5.3.2 散水构造

6 关中新民居建筑不同朝向围护界面的设计实践探索

6.1 问题总结及整体营建思路

6.1.1 问题总结

6.1.2 整体营建思路

6.2 南向围护界面营建分析

6.2.1 直接受益式双层窗

6.2.2 附加阳光间

6.3 东西向界面营建分析

6.3.1 公墙合脊自遮阳

6.3.2 院墙生态文化

6.4 屋面围护界面营建分析

6.4.1 通风屋面

6.4.2 吊顶保温

6.5 地面围护界面营建分析

6.5.1 通风井

6.5.2 院落种植

6.5.3 渗水铺装

6.6 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 不足与展望

致谢

参考文献

图表目录

攻读硕士期间科研成果

#### （3）西安市既有多层住宅外界面空间维护性再生设计策略研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 时代背景——存量时代的来临

1.1.2 政策背景——再生改造的相关政策

1.1.3 发展背景——住宅再生的实践局限

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究

1.3.2 国内研究

1.4 相关概念界定

1.4.1 单位型住区

1.4.2 既有住宅

1.4.3 住区建筑

1.4.4 外界面

1.4.5 维护性再生

1.4.6 建筑病理学

1.5 研究对象的选取

1.6 研究方法

1.7 研究内容及框架

1.7.1 研究内容

1.7.2 研究框架

2 既有多层住宅建筑外界面空间层级模型构建

2.1 西安市既有多层住宅建设及改造实践概况

2.1.1 西安市既有住区发展概况

2.1.2 西安市既有住区分布概况

2.1.3 西安市既有住宅建筑改造实践概述

2.2 西安市既有多层住宅外界面空间品质实态调研框架

2.2.1 调研住区与住栋的选择

2.2.2 选择住栋的调研流程

2.2.3 外界面空间要素病症评估方法

2.3 西安市既有多层住宅建筑外界面空间层级模型的构建

2.3.1 兼顾功能性与文化性的外界面模型体系

2.3.2 外界面的“要素-部位-层级”层级模型

2.3.3 建筑层要素指标

2.3.4 设施层要素指标

2.3.5 环境层要素指标

2.4 本章小结

3 西安市既有多层住宅建筑外界面要素实态调研

3.1 西安市既有多层住宅建筑外界面建筑层要素实态

3.1.1 外界面建筑层要素类型化统计

3.1.2 外界面建筑层问卷调查及病症总结

3.2 西安市既有多层住宅建筑外界面设施层要素实态

3.2.1 外界面设施层要素类型化统计

3.2.2 外界面设施层问卷调查及病症总结

3.3 西安市既有多层住宅建筑外界面环境层要素实态

3.3.1 外界面环境层要素类型化统计

3.3.2 外界面环境层问卷调查及病症总结

3.4 本章小结

4 既有住宅外界面空间维护性再生案例分析与经验总结

4.1 国内外案例建筑层维护性再生手法

4.1.1 改善功能性的维护性再生手法

4.1.2 提升文化内涵的维护性再生手法

4.2 国内外案例设施层维护性再生手法

4.2.1 改善功能性的维护性再生手法

4.2.2 提升文化内涵的维护性再生手法

4.3 国内外案例环境层维护性再生手法

4.3.1 改善功能性的维护性再生手法

4.3.2 提升文化内涵的维护性再生手法

4.4 国内外案例外界面空间维护性再生政策机制

4.4.1 健全相关法规和评定标准

4.4.2 完善管理机制和全生命周期检验管理体系

4.4.3 采取施工流程化和菜单式的改造方法

4.5 本章小结

5 西安市既有多层住宅外界面空间维护性再生策略及再生试设计

5.1 外界面维护性再生指导原则

5.1.1 搭建层级模型理论体系

5.1.2 建立流程化的实践原则

5.1.3 因地制宜的菜单式改造选项

5.2 外界面空间维护性再生策略分类

5.2.1 “分级响应”的外界面再生策略分类

5.2.2 基础复合类

5.2.3 优化完善类

5.2.4 特殊需求类

5.3 外界面空间维护性再生试设计

5.3.1 基础复合类——以建大院3 号住栋为例

5.3.2 优化完善类——以中铁一局14 号住栋为例

5.3.3 特殊需求类再生策略——以交大财经南院13 号住栋为例

5.4 本章小结

6 结论

6.1 研究结论与研究创新

6.1.1 研究结论

6.1.2 研究创新

6.2 论文局限与不足

6.3 愿景与展望

参考文献

攻读硕士学位期间研究成果

图目录

表目录

附录A 中、日外界面空间功能品质诊断对比表

附录B 建筑层要素指标表

附录C 设施层要素指标表

附录D 环境层要素指标表

附录E 外界面空间实态调研案例

附录F 未来无人机参与下的外界面空间设计竞赛

附录G 第一轮调查问卷反馈情况

致谢

#### （4）基于地区建筑营建体系解析的青岛市农村住宅节能改造设计研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 我国农村的发展机遇

1.1.2 农村住宅节能现状与潜力

1.1.3 农村住宅的地域性丧失

1.2 研究对象与目的

1.2.1 相关概念

1.2.2 研究对象和范围界定

1.2.3 研究目的与意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 研究内容、方法及技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.4.3 研究框架

1.5 创新点

第2章 青岛市农村住宅营建体系的解析

2.1 农村住宅实地调研

2.1.1 调研目的

2.1.2 调研对象

2.1.3 调研内容与组织方式

2.2 农村住宅发展与演变的影响因素

2.2.1 自然影响因素

2.2.2 经济与技术影响因素

2.2.3 人文影响因素

2.3 60-70年代——以石、土、木为主的农村住宅营建体系

2.3.1 院落的营建及营建经验

2.3.2 单体建筑空间的营建特征

2.3.3 营建材料与细部营建技术

2.4 80-90年代——以砖、木为主的农村住宅营建体系

2.4.1 院落的营建及营建经验

2.4.2 单体建筑空间的营建特征

2.4.3 营建材料与细部营建技术

2.5 90年代后——以砖、钢筋混凝土为主的农村住宅营建体系

2.5.1 院落的营建及营建经验

2.5.2 单体建筑空间的营建特征

2.5.3 营建材料与细部营建技术

2.6 本章小节

第3章 青岛市农村住宅现状节能评价分析

3.1 节能评价的方法、内容及相关标准

3.1.1 评价方法与内容

3.1.2 相关标准

3.2 单体建筑空间节能评价

3.2.1 建筑空间尺度

3.2.2 建筑体形系数

3.2.3 窗墙面积比

3.3 外围护结构节能评价

3.3.1 外围护结构的材料与构造

3.3.2 传热系数计算与分析评价

3.3.3 典型住宅构造形式的选定

3.4 典型住宅冬季室内温湿度实测

3.4.1 实测对象概况

3.4.2 测量内容与方法

3.4.3 测量结果分析

3.5 典型住宅现状能耗模拟分析与评价

3.5.1 模拟软件与相关参数

3.5.2 模型的建立与验证

3.5.3 能耗模拟结果分析

3.6 本章小结

第4章 典型住宅单项节能改造模拟分析

4.1 住宅空间节能改造模拟分析

4.1.1 住宅空间节能改造技术分析

4.1.2 住宅空间节能改造方案确定

4.1.3 住宅空间改造前后能耗模拟与经济性分析

4.2 外墙节能改造模拟分析

4.2.1 外墙节能改造技术分析

4.2.2 外墙节能改造方案确定

4.2.3 外墙改造前后能耗模拟与经济性分析

4.3 屋顶节能改造模拟分析

4.3.1 屋顶墙体节能改造技术分析

4.3.2 屋顶节能改造方案确定

4.3.3 屋顶改造前后能耗模拟与经济性分析

4.4 外门窗节能改造模拟分析

4.4.1 外门窗节能改造技术分析

4.4.2 外门窗节能改造方案确定

4.4.3 外门窗改造前后能耗模拟与经济性分析

4.5 本章小结

第5章 典型住宅整体节能改造模拟分析

5.160-70年代典型住宅整体节能改造模拟分析

5.1.1 整体节能改造方案

5.1.2 能耗模拟与经济性分析

5.2 80-90年代典型住宅整体节能改造模拟分析

5.2.1 整体节能改造方案

5.2.2 能耗模拟与经济性分析

5.3 90年代后典型住宅整体节能改造模拟分析

5.3.1 整体节能改造方案

5.3.2 能耗模拟与经济性分析

5.4 本章小结

第6章 结语

6.1 主要结论

6.2 不足与展望

参考文献

附录1 青岛市农村住宅使用情况调查问卷

附录2 青岛市农村住宅使用情况观察表

附录3 不同阶段农村住宅营建体系的对比与汇总

附录4 典型住宅整体节能改造方案汇总

攻读硕士学位期间论文发表及科研情况

致谢

#### （5）基于光舒适的公共办公空间节能设计与评定（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究范围界定

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.3.3 总结

1.4 研究目的与意义

1.5 研究内容与方法

1.6 技术路线

第2章 基础概念与理论研究

2.1 光舒适概述

2.2 公共办公空间概述

2.3 光环境模拟概述

2.4 建筑能耗模拟概述

2.5 光环境节能设计概述

2.6 小结

第3章 公共办公空间光舒适需求与影响因素分析

3.1 现行标准中的光舒适要求

3.2 调查问卷结果分析

3.2.1 参与群体属性情况

3.2.2 光舒适总体评价情况

3.2.3 不适感觉描述情况

3.2.4 光舒适影响要素评价情况

3.2.5 主观性意见收集情况

3.2.6 基于调研结果的优化建议

3.3 光舒适影响因素分析

3.3.1 区域环境

3.3.2 自然采光形式

3.3.3 照明方式

3.3.4 内部空间要素设计

3.3.5 各因素选型汇总

3.4 小结

第4章 基于光舒适的公共办公空间节能案例研究

4.1 不同采光形式下的能耗内涵

4.1.1 自然采光形式下的能耗内涵

4.1.2 人工照明形式下的能耗内涵

4.2 国外案例研究

4.2.1 英国建筑研究院环境办公楼

4.2.2 英国曼彻斯特Bupa办公楼

4.2.3 美国能源部办公大楼

4.2.4 德国Q1 办公楼

4.3 国内案例研究

4.3.1 上海金桥21Office

4.3.2 深圳万科总部大楼

4.3.3 绿地集团总部大楼

4.3.4 中建西南院滨湖设计总部

4.4 节能措施汇总分析

4.5 小结

第5章 基于光舒适的公共办公空间节能设计评定模型

5.1 现行标准中的节能规定

5.2 基于北京气候条件的对照模型构建

5.2.1 光舒适影响因素选型适用性分析

5.2.2 节能设计措施选取

5.2.3 其他参数确定

5.2.4 对照模型信息汇总

5.3 模拟结果与分析

5.3.1 自然采光条件下的室内照度模拟

5.3.2 采用不同节能措施的空间能耗模拟

5.4 评定模型信息汇总

5.5 小结

结论

参考文献

致谢

附录1:Ⅲ类光气候区20 个办公建筑样本信息列表

附录2:调查问卷

#### （6）青岛地区既有居住建筑外窗节能改造研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究的背景

1.1.1 全球能源现状

1.1.2 我国建筑能耗现状和节能任务

1.1.3 我国既有居住建筑现状

1.1.4 国内外建筑节能发展概况

1.1.5 相关节能标准对建筑外窗的要求

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国内研究现状

1.3.2 国外研究现状

1.3.3 总结与评价

1.4 研究方法及内容

1.4.1 研究方法

1.4.2 研究内容

第2章 外窗节能的影响因素研究

2.1 外窗构件材料与性能

2.1.1 玻璃材料与性能

2.1.2 窗框材料与性能

2.1.3 密封材料与性能

2.2 外窗的热量传递

2.2.1 玻璃体系的传热分析

2.2.2 窗框体系的传热分析

2.2.3 外窗的综合传热分析

2.3 外窗的热工参数

2.3.1 外窗的热工参数

2.3.2 传热系数与太阳能得热系数

2.4 窗墙面积比

2.5 外窗的气密性

第3章 青岛地区既有居住建筑外窗节能现状

3.1 区域概况与气候特征

3.1.1 区域概况

3.1.2 气候特征

3.2 青岛地区既有居住建筑发展概况

3.2.1 青岛解放前

3.2.2 青岛解放后

3.3 青岛地区既有居住建筑现状及节能改造历程

3.3.1 青岛地区既有居住建筑现状

3.3.2 青岛地区既有居住建筑节能改造历程

3.4 青岛地区既有居住建筑外窗现状分析

3.4.1 外窗窗框

3.4.2 外窗玻璃

3.4.3 外窗开启方式

3.4.4 外窗气密性

3.4.5 外窗面积

第4章 典型平面的选择与模型的建立

4.1 典型平面的选择

4.2 模拟软件的选择

4.2.1 建立模型部分

4.2.2 性能分析部分

4.3 模型的建立

4.3.1 模型的基本参数

4.3.2 建筑围护结构热工性能等级划分

4.3.3 窗墙比划分

4.3.4 传热系数K和太阳能得热系数SHGC等级划分

4.4 本章小结

第5章 能耗模拟结果分析

5.1 模拟结果分析

5.1.1 窗墙面积比与能耗

5.1.2 外窗传热系数与能耗

5.1.3 外窗太阳能得热系数与能耗

5.2 节能率分析

5.3 节能率与外窗热工参数的相关性分析

5.3.1 皮尔逊相关系数

5.3.2 相关性分析

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

附录 t分布分位数t_(1-α)(n)表

#### （7）开发商视角下长租公寓围护结构节能改造的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 我国建筑能耗情况

1.1.2 我国既有建筑现状

1.1.3 绿色建筑推广困境

1.2 研究对象

1.3 研究意义

1.3.1 既有建筑节能改造的意义

1.3.2 研究长租公寓节能改造的意义

1.4 研究内容和创新性

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究的创新性

1.5 研究方法和技术路线

1.5.1 研究方法

1.5.2 研究框架(技术路线)

第2章 国内外既有建筑节能改造文献综述

2.1 国内外建筑节能发展综述

2.1.1 国外主要发达国家建筑节能发展综述

2.1.2 国内建筑节能发展综述

2.2 国内外既有建筑节能改造的研究综述

2.3 国内外租赁类住宅建筑节能改造研究进展分析

第3章 长租公寓围护结构节能改造的理论研究

3.1 围护结构节能改造技术

3.1.1 墙体节能改造技术

3.1.2 屋面节能改造技术

3.1.3 窗户节能改造技术

3.1.4 长租公寓围护结构节能改造技术总结

3.2 长租公寓围护结构节能改造方案评估

3.2.1 长租公寓围护结构节能改造方案评估的必要性

3.2.2 长租公寓围护结构节能改造方案效果影响因素的层次结构

3.2.3 长租公寓围护结构节能改造方案评价指标权重系数调查

3.2.4 计算长租公寓围护结构节能改造方案效果指数

3.3 本章小结

第4章 深圳市长租公寓建筑概况和实地调研

4.1 深圳市的地理环境和气候特征

4.2 长租公寓概况

4.3 公寓围护结构改造现状调研

4.4 居民居住情况和生活习惯的调查

4.5 本章小结

第5章 案例分析

5.1 公寓现状能耗模拟

5.1.1 建立三维模型

5.1.2 公寓围护结构的参数设置

5.1.3 公寓空调运行和人员活动情况参数设置

5.1.4 模型验证

5.1.5 建筑节能设计的综合评价

5.2 公寓节能改造的效果分析

5.2.1 单项改造方案的模拟分析

5.2.2 改造方案组合和优化

5.2.3 公寓节能改造方案评估

5.2.4 与已有研究的对比

第6章 结论

6.1 研究结论

6.2 研究展望

参考文献

指导教师对学位论文的学术评语

学位论文答辩委员会决议书

附录

致谢

攻读硕士学位期间的研究成果

#### （8）玻璃幕墙类大型绿色办公建筑后评估 ——以苏州地区为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及研究对象

1.1.1 研究背景

1.1.2 关键词释义

1.2 研究目的及创新性

1.2.1 研究目的及意义

1.2.2 研究创新性

1.3 研究内容和技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

第二章 文献综述及后评估方法

2.1 玻璃幕墙发展研究综述

2.1.1 国内玻璃幕墙发展现状

2.1.2 国内玻璃幕墙发展趋势

2.1.3 相关研究及不足之处

2.2 后评估研究综述

2.2.1 国内外绿色建筑评价体系

2.2.2 我国评价体系新旧对比

2.2.3 建筑后评估基础理论

2.2.4 后评估方法综述

2.3 本文后评估体系与方法

第三章 玻璃幕墙类大型绿色办公建筑现状分析及技术评价

3.1 调研前准备

3.1.1 调研测量项目概况

3.1.2 调研测量基本情况

3.2 能耗现状

3.2.1 总能耗研究

3.2.2 分项能耗研究

3.3 室内环境质量现状

3.3.1 室内热湿环境分析

3.3.2 室内光环境分析

3.3.3 室内声环境分析

3.3.4 室内空气品质分析

3.4 技术评价的必要性

3.5 绿色建筑评价程序

3.6 苏州工业园区档案管理大厦

3.6.1 节地与室外环境

3.6.2 节能与能源利用

3.6.3 节水与水资源利用

3.6.4 节材与材料资源利用

3.6.5 室内环境质量

3.6.6 施工管理

3.6.7 运营管理

3.6.8 评价小结

3.7 苏州高新区有轨电车大楼

3.7.1 节地与室外环境

3.7.2 节能与能源利用

3.7.3 节水与水资源利用

3.7.4 节材与材料资源利用

3.7.5 室内环境质量

3.7.6 施工管理

3.7.7 运营管理

3.7.8 评价小结

3.8 苏州工业园区月亮湾建屋广场

3.8.1 节地与室外环境

3.8.2 节能与能源利用

3.8.3 节水与水资源利用

3.8.4 节材与材料资源利用

3.8.5 室内环境质量

3.8.6 施工管理

3.8.7 运营管理

3.8.8 评价小结

3.9 本章小结

第四章 玻璃幕墙类大型绿色办公建筑综合分析

4.1 外环境设计阶段

4.2 建筑设计阶段

4.2.1 能耗影响因素分析

4.2.2 水耗影响因素分析

4.3 施工管理

4.4 运营管理

第五章 玻璃幕墙类大型绿色办公建筑围护结构改进设计

5.1 围护结构热工性能模拟

5.2 围护结构遮阳措施改进

第六章 玻璃幕墙类大型绿色办公建筑可持续发展优化策略

6.1 外环境设计优化策略

6.2 建筑设计优化策略

6.2.1 建筑幕墙设计优化策略

6.2.2 建筑节水设计优化策略

6.3 施工管理优化策略

6.4 运营管理优化策略

第七章 结论与展望

7.1 主要结论

7.2 研究展望

参考文献

图表目录

附录 绿色办公建筑室内环境满意度问卷调查

致谢

作者简历

#### （10）东北住宅关键部位节能措施改进与分析（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景、目的与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究内容

1.4 技术路线

第二章 玉米秸秆保温板的研究

2.1 玉米秸秆特性

2.2 玉米秸秆保温板物理指标分析

2.3 玉米秸秆保温板保温性能分析

2.4 本章小结

第三章 复合墙体的研究

3.1 外墙保温形式

3.2 常见的复合墙体结构

3.3 利用玉米秸秆保温板的新型复合墙体研制

3.4 试验设计

3.5 新型复合墙体与常见复合墙体总热阻值比较

3.6 本章小结

第四章 门窗及与墙连接处节能改进设计

4.1 门窗耗能途径及改进方向

4.2 门窗及与墙连接处的节能改进设计

4.3 本章小结

第五章 对改进后窗墙连接处的数值模拟研究

5.1 控制方程及边界确定

5.2 计算网格的确定及有限体积方程离散化

5.3 FLUENT模拟软件简介

5.4 对改进后窗墙连接处的数值模拟分析

5.5 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

作者简介

致谢

### 四、保温节能型玻璃——中空玻璃（论文参考文献）

- [1]建筑装饰工程中节能型玻璃幕墙施工技术[J]. 张孝强. 江西建材, 2021(07)

- [2]关中民居不同朝向围护界面的气候适应性营建技术研究[D]. 刘昕宇. 西安建筑科技大学, 2021(01)

- [3]西安市既有多层住宅外界面空间维护性再生设计策略研究[D]. 张新月. 西安建筑科技大学, 2021

- [4]基于地区建筑营建体系解析的青岛市农村住宅节能改造设计研究[D]. 郭良坤. 青岛理工大学, 2020

- [5]基于光舒适的公共办公空间节能设计与评定[D]. 葛璇. 北京建筑大学, 2020(08)

- [6]青岛地区既有居住建筑外窗节能改造研究[D]. 张苏东. 青岛理工大学, 2020(02)

- [7]开发商视角下长租公寓围护结构节能改造的研究[D]. 郑宏业. 深圳大学, 2020(10)

- [8]玻璃幕墙类大型绿色办公建筑后评估 ——以苏州地区为例[D]. 张晓霞. 苏州科技大学, 2020(08)

- [9]节能型门窗玻璃材料的应用[J]. 李刚. 门窗, 2019(20)

- [10]东北住宅关键部位节能措施改进与分析[D]. 孟艺玮. 吉林农业大学, 2019(03)

本文来源: https://www.40lw.cn/article/903525ba207325ddbf275f97.html