# 无人机倾斜摄影测量外文文献

##### 问：无人机摄影测量是什么？

答：你好，如果你是想了解无人机遥感测绘的话，其实简单来说就是无人机通过独特的空中航拍优势，和灵活轻便的飞行方式，可以为测绘中心搜集宝贵的数据。

- 具体而言，无人机低空遥感主要指的是依托无人机为主要的信息接收平台，通过无人机机载遥感信息采集和处理设备，将最终所获取的遥感信息传输到测绘中心，经过数据技术处理，形成立体化的数字模型，以满足行业的发展需要。无人机遥感在运行的过程中，要想获取清晰准确的图像，不仅需要无人机具有稳定的性能，遥感设备的专业化程度同等重要，近两年发展起来的无人机倾斜摄影系统是主要的热点。这种技术是以大范围、高精度、高清晰的方式对目标环境进行全面的感知，可以直观的反映复杂地理环境的外观、位置、高度等因素，为真实有效的地理测绘提供科学的数据依据。

答：航空摄影虽然可以用来拍摄漂亮的头顶图像并大致了解某个区域，但它缺乏大多数测量工作所必需的精度，并且不显示地形。为此，需要摄影测量。摄影测量涉及拍摄一个特征的多个图像，并使用它们创建数字化的高分辨率2D或3D模型，从中可以推断出准确的测量结果。根据项目的范围，使用摄影测量法制作的模型可能需要几百到几千张单独的图像。

- 如今，摄影测量可以使用多种设备进行，包括无人机，飞机和直升机。但是，由于技术的进步和较低的价格，无人机已成为许多测量师的首选设备。

##### 问：什么是倾斜摄影测量，目前的主要应用是在什么方面

答：倾斜摄影测量技术以大范围、高精度、高清晰的方式全面感知复杂场景，通过高效的数据采集设备及专业的数据处理流程生成的数据成果直观的反映地物的外观、位置、高度等属性，为真实效果和测绘级精度提供保证。倾斜摄影只是一种摄影方法，重要的是计算机视觉技术利用足够数量和有足够重叠度的倾斜影像实现了三维重建，因而就形成了倾斜摄影技术或倾斜摄影测量技术。

- 倾斜摄影目前在测绘领域的主要用途是快速建立精细的地表三维模型，可以替代传统的手工建模和“倾斜影像+激光扫描”的建模方法。倾斜摄影技术优势或者说最吸引用户的，就是利用倾斜摄影技术可以全自动、高效率、高精度、高精细的构建地表全要素三维模型。在大数据时代、智慧城市的时代，全息三维将是地理信息产业服务于智慧城市、大数据时代的有力武器。

答：国外排名前三的有Smart 3D, Photoscan, OpenDroneMap，

国内有Skyline PhotoMesh, 大疆无人机（需要硬件投入成本）。

- ThingJS提供Web数据可视化开发组件，对于倾斜摄影的数据都支持加载到ThingJS，并在web浏览器端显示，尤其是园区建筑密集区域的数据加载【官网有3D演示】

##### 问：无人机倾斜摄影测量的技术标准有哪些

答：无人机倾斜摄影技术，就是在无人机上搭载多台传感器，从垂直、倾斜等不同角度采集影像，通过对倾斜影像数据处理并整合其他地理信息，输出正射影像、地形图、三维模型等产品。

1、这个问题比较专业，很难回答

2、网上的一些新闻只能起到科普作用，不能作为技术资料

- 3、可以查一查期刊和学术论文。

##### 问：倾斜摄影测量的原理跟摄影测量的原理是一样的吗

答：不是这么说的吧，目前我看到的比较都是倾斜摄影测量和传统影像的比较。摄影测量的概念要大很多啊。

“传统影像是通过飞机上搭载的航摄仪对地面连续摄取相片，而后经过一系列的内业处理得到的影像数据，获取的成果只有地物俯视角度信息，也就是视角垂直于地面。而倾斜摄影测量测试通过飞机或无人机搭载5个相机从前、后、左、右、垂直五个方向对地物进行拍摄，再通过内业的几何校正、平差、多视影像匹配等一系列的处理得到的具有地物全方位信息的数据。简单理解就是，影像上地物是在一个平面的，倾斜摄影测量地物是具有真实高度的。”

- 如果你所说的“摄影测量”指代的是正摄影像的话，那么一般回答就是上面这样的。

- 答：倾斜摄影测量，和我们传统的影像有什么区别？ 从数据采集的方式来看，传统影像是通过飞机上搭载的航摄仪对地面连续摄取相片，而后经过一系列的内业处理得到的影像数据，获取的成果只有地物俯视角度信息，也就是视角垂直于地面。而倾斜摄影测量测试通过飞机或无人机搭载5个相机从前、后、左、右、垂直五个方向对地物进行拍摄，再通过内业的几何校正、平差、多视影像匹配等一系列的处理得到的具有地物全方位信息的数据。简单理解就是，影像上地物是在一个平面的，倾斜摄影测量地物是具有真实高度的。通过倾斜摄影数据加工的关键技术，比如多视影像联合平差、多视影像关键匹配、数字表面模型生产和真正射影像纠正等，得到地表数据更多的侧面信息，加上内业数据处理，得到数据的三维模型。

##### 问：倾斜摄影测量测量创建的实景三维目前应用有哪些

- 答：倾斜摄影测量创建的实景三维模型目前主要应用于小面积的房屋测量，特别是应用于农房一体地籍图测量，这大大减少了外业工作量，节约成本，经济效益非常可观。另外，根据飞燕遥感的众多项目经验来看，城市实景三维模型主要应用于数字城市建设，在房地产、城市管理、道路交通等方面应用比较广泛。

答：实际上就是一种建模方法别把倾斜摄影测量看的多高大上，因为底部都有遮挡，重叠度不够，可以用国外诺基亚导航的方案

- 锁定高度到底部自动切换到街景做补充

本文来源: https://www.40lw.cn/article/af3bed51283de858530a3d08.html